BLK-Programm Sinus  Set 2  Schleswig-Holstein 
Bernd Huhn, Immanuel-Kant-Schule Neumünster, Mai 1999 
Rückmeldung zu dieser Datei bitte an huhn.abfl@t-online.de (Bernd Huhn)

Physikaufgabe: Wkin5: Kavalierstart

Das Wichtigste in Kürze: Aufgbe Physik 11 Mechanik, Energieumwandlungen; Vergleich des Treibstoffverbrauchs bei unterschiedlichem Pkw-Fahrverhalten im Stadtverkehr

1 Aufgabe

Arne und Beate fahren mit baugleichen Autos (Masse m = 1200 kg) den Neumünsteraner Innenstadtring entlang. Sie starten nebeneinander bei Ampel 1, als diese auf grün schaltet. Beate beschleunigt auf 50km/h und surft auf der grünen Welle mit konstanter Geschwindigkeit bis zur Ampel 5. Dort muß sie zum erstenmal wieder halten, weil die Warteschlange zu lang ist.

Arne beschleunigt bei Ampel 1 auf 80 km/h, kommt bei Ampel 2 an, als diese noch rot zeigt, und muß anhalten. Genauso benimmt er sich bei den folgenden Ampeln. Bei Ampel 5 steht er drei Wagenlängen vor Beates Pkw.

Vergleichen Sie Beates und Arnes Benzinverbrauch miteinander - nur für die Beschleunigung und auch für den ganzen Bewegungsvorgang.

| 2 Rahmendaten |
| --- |
| Autor, Schule | Bernd Huhn, 5/99, Immanuel-Kant-Schule Neumünster |
| Fach | Physik |
| Klasse / Jahrgang | 11 |
| Thema | Bewegungsenergie und Energieumwandlungen |
| Entwicklungsstand | erprobt |
| 3 Lösungswege und Ergebnisse |
| a) Benzinverbrauch für die Beschleunigungsvorgänge: Arne braucht zum Beschleunigen die Arbeit WkinA = 4·0,5·m.v²A = 1,185 MJ, Beate dagegen nur WkinB = 1·0,5·m·v²B = 0,116 MJ, also weniger als ein Zehntel von WkinA Ein Liter Benzin setzt bei der Verbrennung rund 10kWh Energie frei; ein Pkw hat einen Gesamtwirkungsgrad von rund 15%. Arne und Beate brauchen mit diesen Werten für ihre Beschleunigungsvorgänge also die Benzinvolumina VA = WkinA /(10 kWh/l · 0,15) = 0,22 Liter; VB = WkinB/10 kWh/l · 0,15) = 0,02 Liter. b) Benzinverbrauch insgesamt Zur Überwindung der Reibung während der Fahrt brauchen beide Pkw zusätzlich Treibstoff, Arne auch hier mehr als Beate, obwohl die mittlere Geschwindigkeit beider in etwa gleich ist, da die Reibungskraft überproportional zur Geschwindigkeit wächst. |
| 4 Unterrichtskontext |
| Kompetenzdefizite vor Einsatz der Aufgabe |  |
| Ziele | Ziel qualitativ Komp.- bereich Ziel quantitativ Indikator Evaluations- verfahren Anwendung des Energiesatzes auf einen alltagsrelevanten Vorgang Fach Der Zusammenhang zwischen Fahrverhalten und Energiebedarf soll allen S. klar werden Rechenergebnisse der kinetischen Energie Beobachtung, Auswertung der schr. Lösungen Schätzen Fach . Überlegungen zum Gesamtverbrauch Beobachtung, Auswertung der Lösungen Selbständiges Reaktivieren früherer Lerninhalte Selbst Die S. merken, daß die Aufgabe nicht alle benötigten Daten zur Berechnung der Treibstoffvolumina enthält. Erfolgreiche Suche nach den Werten der relevanten Größen und Zusammenhänge Auswertung der Diskussion zum Geamtverbrauch |
| Erwartungen zur Wirkung |  |
| Fachliche Voraussetzungen | Der Begriff der kinetischen Energie ist bekannt, der Energieerhaltungsatz ist formuliert und mehrfach auf Vorgänge angewendet worden, bei denen kinetische Energie umgesetzt wird. Die Schüler müssen früher über Wirkungsgrade von Verbrennungsmotoren und den Heizwert von Benzin informiert worden sein. |
| Enthaltene Wiederholung | Wirkungsgrad bei Energieumwandlungen; Reaktionswärme (Heizwert) |
| Anforderungsbereiche | Reproduktion, Reorganisation, Transfer |
| Unterrichtsphase | Die Aufgabe ist bedingt als Hausaufgabe geeignet. Wenn die Schüler sie zu Hause lösen sollen, ist der Hinweis auf zusätzlich benötigte Daten und Zusammenhänge aus dem Unterricht der 10. Klasse angebracht. |
| Sozialform | Einzelarbeit; Diskussion der Ergebnisse in kleinen Gruppen |
| Außerfachliche Bezüge | Offensichtlich ist die Lösung im Alltag nutzbar; die Kenntnis des Ergebnisses hilft, Geld und Ressourcen zu sparen und Abgas zu vermeiden |
| 5 Bearbeitung durch die Schüler |
| Motivationswirkung | hoch durch die Aktualität (Fahrausbildung) und die offensichtlich umweltrelevante Betrachtung; auch: mögliche Verringerung von Fahrtkosten |
| Bearbeitungsdauer |  |
| Ergebnisse |  |
| Fehler, Probleme | Es liegt für die Schüler nahe, Aussagen auf die Beschleunigungsarbeit zu beschränken und die weiteren Betrachtungen fortzulassen, da ihnen Daten fehlen. |
| Vorschläge für Hilfe und Differenzierung | Der Lehrer gibt bei Bedarf individuelle Anregungen zum Weiterdenken oder bei Einsatz als Hausaufgabe den Hinweis auf früheren Unterricht; er stellt benöigte Daten bereit. |
| 6 Auswertung der Bearbeitung |
| Dauer | ca. 30 Minuten |
| Folge-/Zusatzaufgabe | z. B. Energiebedarf für eine Fahrradfahrt abschätzen und mit dem für eine Pkw-Fahrt vergleichen, Methoden der Energierückgewinnung bei Bremsvorgängen diskutieren |
| Beitrag zum folgenden Unterricht |  |
| Leistungsmessung | sinnvoll, da Basiswissen erforderlich |
| 7 Zusammenfassende Einschätzung |
| Erfahrungen beim Aufgabeneinsatz | Die Berechnung der Beschleunigungsenergien gelingt weitgehend, der Schluß auf die Benzinvolumina scheitert häufig an der Notwendigkeit, selbständig Daten und Zusammenhänge zu suchen. |
| Verbesserungen |  |
| 8 Hinweise |
| Tipps zum Experiment |  |
| Materialien, Literatur |  |
| Sonstige Bemerkungen |  |